Item	Especificação	Quantidade	Menor Preço Unitário (R$)	Menor Preço Total (R$)
01	Micro-ônibus com as seguintes especificações: / Veículo tipo micro-ônibus com ar condicionado interno / condensador de teto; / Zero quilômetros; / Ano de fabricação 2023/modelo 2023; / Cor branca; / Capacidade mínima para 15 lugares, + 01 Auxiliar, + 01 Motorista; / Porta pantográfica com sistema door brake; / Janelas de vidros móveis/fumee; / Bagageiro traseiro ampliado; / Cortinas; / Cintos de Segurança 2 pontos retrátil; / Descansa braços laterais; / Porta pacotes com iluminação; / Sanefa; / Poltronas dos passageiros executiva 875 mm. (reclinável); / Revestimento das poltronas em tecido; / Poltrona do motorista com amortecimento hidráulico; / Porta copos; / Tomada de 12 v. no painel; / Sirene de marcha à ré; / Rádio com USB; / 04 cilindros; / Tanque de combustível 150 l; / Movido à diesel; / Tanque reservatório de ureia de 15 a 25 l; / Características do chassi: / Distância entre eixos: até 4.800 mm; / Comprimento total até 9.200 mm; / Motor 4 cilindros em linha, 4 tempos, sistema de injeção Common Rail, combustível diesel, com emissão de gases que atenda ao Proconve P8, Euro 6; / Potência mínima de 150 cv; / Direção hidráulica; / Câmbio de no mínimo 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) ré; / Sistema de tração 4X2; / Sistema de embreagem com acionamento servo assistido; / Sistema de freio com acionamento pneumático assistido de 02 circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS + EBD; / Freio de estacionamento com câmara de molas acumuladoras; / Freio a motor acionado por válvula borboleta no tupo de escape; / Sistema elétrico com tensão nominal de 24v, sendo 2 (duas) baterias 12v de no mínimo 100 amperes e alternador com no mínimo 80 amperes de geração de carga; / Suspensão do eixo dianteiro com molas semi elípticas ou parabólicas e amortecedores telescópicos; e suspensão do eixo traseiro com molas semi elípticas e amortecedores telescópicos; / Rodas em Aço de aro 17,5” / Pneus aro 17,5”	01	R$ 631.166,67	R$ 631.166,67
TOTAL			R$ 631.166,67