ESPECIFICAÇÕES/VALOR DE REFERÊNCIA

ITEM	PRODUTO	APRESENT.	QUANT.	PREÇO MÉDIO	TOTAL
1	Mesa auxiliar para proteção contra spray e aerossóis durante o atendimento odontológico. Em vidro temperado, com regulagem de altura na haste horizontal para cima e para baixo. Com inclinação para frente e para trás, facilitando o movimento do dentista.	Unidade	02	674,95	1.349,90
2	Contra ângulo ou caneta de baixa rotação com sistema push-button para fixação e liberação das brocas. Cabeça de pequena dimensão para profilaxia e polimento de restaurações com acoplamento em micro motor – compatível com a marca DABI ATLANTE e DENTMED (A marca NKS é imcompatível com as marcas dos consultórios do Núcleo de Saúde). Garantia mínima de 12 meses. / CATMAT: 450477	Unidade	04	749,37	2.997,48
3	Caneta de alta rotação ou turbina com sistema push- button para fixação e liberação das brocas, spray simples, corpo em aço inox e cabeça pequena, compatível com a marca DABI ATLANTE e DENTMED (A marca NKS é imcompatível com as marcas dos consultórios do Núcleo de Saúde). Garantia mínima de 12 meses. / CATMAT: 69639	Unidade	06	849,88	5.099,28
4	Compressor de ar com potência mínima de 2HP e com protetor térmico no motor elétrico, isento de óleo. Reservatório com tratamento interno, 40 litros e com pintura eletrostática interna e externa, fabricado conforme a NR 13. Regulador de pressão com manômetro. Nível de ruído máximo 60 decíbeis, dreno manual, pressostato com chave liga e desliga. Dimensões sem embalagem 57x53x77cm, com proteção acústica. Monofásico. 220 Volts. Garantia mínima de 12 meses. / CATMAT: 413208	Unidade	2	2.947,18	5.894,36
5	Seladora com guilhotina e suporte para rolo de papel grau cirúrgico. Bivolt. Controle de temperatura, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras. Indicador luminoso de resistência ligada. Sistema integrado, suporte para rolo e guilhotina para corte. Espessura da embalagem ate 13 mm. / Área de selagem – comprimento: 20 a 30 cm. Gabinete em plástico ABS. Interruptor liga/desliga. Garantia mínima de 12 meses. / CATMAT: 50270	Unidade	1	364,08	364,08
6	Bomba à vácuo com capacidade para um consultórios, tipo supergap, alta potência, compatível com a marca DABI ATLANTE e DENTMED existentes na Seção de Odontologia/Núcleo de Saúde. Voltagem 220 Volts. Instalação por conta do fornecedor. Garantia mínima de 12 meses. / CATMAT:60461	Unidade	2	3.540,19	7.080,38
7	Kit de sucção para bomba a vácuo, alta potência, com duas unidades suctoras, compatíveis com os consultórios da marca DABI ATALANTE e DENTMED existentes na Seção de Odotologia/Núcleo de Saúde. Instalação por conta do fornecedor. Garantia mínima de 12 meses. / CATMAT: 60461	Unidade	2	804,54	1.609,08
8	Eletroestimulador e localizador para eletroacumputura. Equipamento Registrado na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Equipamento Dois em Um: Localizador de pontos (exploração e detecção) e Estimulador (tonificação e sedação). Até 10 Protocolos de tratamento fixos (com ondas Contínuas, Burst ou Mistas, conforme tabela que acompanha o equipamento). Alimentado por Bateria de 9Volts, com autonomia de até 100 horas para uso típico. Possui indicador de nível de bateria baixo. / (Ex: EL30 Finder Basic NKL)	Unidade	01	730,55	730,55
9	Kit para eletroestimulação para aparelho eletroestimulador e localizador.	Unidade	01	157,17	157,17
10	Bolsa para atendimento de urgência pré-hospitalar, produzido em material impermeável e forrada, com divisórias internas para acondicionamento de materiais e medicamentos, bolsos externos e alça tiracolo para facilitar o deslocamento. Lavável. Dimensões aproximadas: (A x L x C) 28x 60x 24 cm.	Unidade	02	304,44	608,88
11	Aparelho eletrocardiógrafo 12 canais para exame de avaliação cardiológica. Impressora térmica integrada de alta resolução; impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax; fácil operação utilizando apenas uma tecla; interpretação do ECG e medidas complexas; bateria recarregável de longa duração; software permite visualizar /arquivar / enviar / imprimir em papel comum. Acessórios: cabo de força com 3 pinos, cabo para o paciente com 10 vias, 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros, e bobina de papel termo sensível (EX: CardioCare 2000 Bionet). / CATMAT: 404168	Unidade	01	6.585,11	6.585,11
				TOTAL	32.476,27